## Slide 1: Komprese obrazu a videa Karel Fliegel (fliegek@fel.cvut.cz)

## Slide 2: Obsah přednášky
Úvod do komprese obrazových dat
  Motivace, ztrátová a bezeztrátová komprese
Základní metody bezeztrátové komprese
  Vlastní informace a entropie
  Huffmanův a aritmetický kodér, slovníkové metody
Základní metody a standardy komprese obrazu
  Vektorová kvantizace, diferenční kódování
  DCT, vlnková transformace, JPEG, JPEG 2000
Základní metody a standardy komprese videa
  Odhad a kompenzace pohybu, DPCM/DCT
  Standardy komprese MPEG 1, 2, H.264/AVC, H.265/HEVC,…
Hodnocení kvality obrazu IQA

## Slide 3: Úvod: Základní motivace
Vizuální obsah – majoritní podíl generovaných dat…
  Více jak 3 miliardy fotografií sdílených denně přes sociální sítě
    Dále sledování videa, sdílení obrázků, sociální sítě, ...
KPCB Internet Trends 2016, 2017, 2018, 2019. (www.bondcap.com)
Originální data
Strukturovaná data
Replikovaná data
Počet aktivních chytrých telefonů
Počet nových digitálních fotografií za rok
2010
2018
2014
2013
2017
2015
4
2
0
Miliardy přístrojů
Miliardy fotografií
1 400
700
0
~ 1 200 miliard za rok ~ 3.3 miliardy za den
Počet sdílených fotografií v milionech za den
3 500
0
500
1 000
1 500
2 000
700
2 500
3 000
Množství sdílených fotografií
2025E
2020E
2015
2010
2018
0
2017
100
200
Zettabyte [ZB]
Zettabyte [ZB]
Roční objem produkovaných dat
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018E
2020E
2022E
2024E

## Slide 4: Úvod: Základní motivace
Vývoj kódovací účinnosti v generacích standardů
  Definice požadavků na účinnost kódování
    Pomocí RD (rate/distortion) křivek - bitový tok vs. zkreslení
    Je třeba stále zvyšovat účinnost?
      Jevonsův paradox/efekt (William Stanley Jevons (1835-1882)) – zvyšování účinnosti využívání zdroje vede ke zvyšování rychlosti spotřeby daného zdroje ...
Bross, B. Verstatile Video Coding (VVC) on the final stretch, 2019.
0
300
200
Bitový tok [kbit/s]
PSNR [dB]
100
28
30
32
34
36
38
40
JPEG
(1990)
H.261
(1991)
H.262/ MPEG-2
(1995)
H.264/ MPEG-4 AVC
(2003)
H.265/ MPEG-HEVC
(2013)
H.266/ MPEG-VVC
(2020)
Konstantní zkreslení (kvalita) např. PSNR = 35 dB
Redukce bitového toku např. na 50%

## Slide 5: Úvod: Základní motivace
Standardizace v oblasti kódování obrazu a videa
  Nejvýznamnější standardizační skupiny v této oblasti…
    Joint Photographic Experts Group (JPEG)
    Moving Picture Experts Group (MPEG)
  Činnost obou skupin několikrát oceněna (např. Emmy, ...)
    Television Academy (Engineering Emmy Awards)
Cena Emmy MPEG a JPEG
(1995-96)
Cena Emmy
JPEG „JPEG 1992“
(2019)
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1 a ITU-T SG16
MPEG (Moving Picture Experts Group)
ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 2-8 (WG11) a ITU-T SG16
71st Engineering Emmy Award
(23. 10. 2019
Los Angeles, USA)

## Slide 6: Úvod: Kompresní schéma
Kódování obrazu – kompresní schéma
  (Matematicky) bezeztrátová komprese
    Rekonstruovaný signál je identický s originálem
  (Matematicky) ztrátová komprese
    Rekonstruovaný signál je vůči originálu degradován
Ztrátová komprese
  Perceptuálně bezeztrátová
    Příjemce (divák) nevnímá zkreslení
  Perceptuálně ztrátová
    Příjemce (divák) vnímá zkreslení
Důležitá podmínka návrhu
  Perceptuálně bezeztrátový systém
  Využití znalostí o příjemci signálu
Entropie dat
Dolní mez pro perceptuálně bezeztrátovou kompresi
Redukce irelevance
Redukce redundance
Maximální objem dat
Minimální objem dat
Bezeztrátová komprese
Ztrátová komprese
Perceptuálně bezeztrátové

## Slide 7: Úvod: Ztrátové kódování obrazu
Využití vlastností lidského vizuálního systému
  Znalost vlastností HVS (Human Visual System)
    Umožní redukovat irelevantní obrazovou informaci
    Artefakty nejsou viditelné pro perceptuálně bezeztrátovou kompresi
  Výslednou kvalitu (zkreslení) je třeba kvantifikovat
    Subjektivní a objektivní hodnocení kvality obrazu
Ztrátová část (redukce irelevance)
Bezeztrátová část (redukce redundance)
Vstup
Ztrátová komprese obrazu
Q
CR
Irelevantní data
Bezeztrátový (entropický) dekodér
Ztrátová rekonstrukce
Kompresní artefakty
Q
Rekonstrukce obrazu
Q
Výstup

## Slide 8: Úvod: Ztrátové kódování obrazu
20
40
60
80
100
Q
0
Original
CR = 1
MOS = 96
Poor
Fair
Good
Excellent
Bad
Q1
Q4
Q2
Q3
Q5
QN
Q..
Q
Average observer
MOS
Původní JPEG – příklad ztrátové komprese obrazu (1/6)

## Slide 9: Úvod: Ztrátové kódování obrazu
20
40
60
80
100
Q
0
JPEG
CR = 26.2
MOS = 94
Poor
Fair
Good
Excellent
Bad
Q1
Q4
Q2
Q3
Q5
QN
Q..
Q
Average observer
MOS
Původní JPEG – příklad ztrátové komprese obrazu (2/6)

## Slide 10: Úvod: Ztrátové kódování obrazu
Původní JPEG – příklad ztrátové komprese obrazu (3/6)
20
40
60
80
100
Q
0
JPEG
CR = 38.5
MOS = 74
Poor
Fair
Good
Excellent
Bad
Q1
Q4
Q2
Q3
Q5
QN
Q..
Q
Average observer
MOS

## Slide 11: Úvod: Ztrátové kódování obrazu
20
40
60
80
100
Q
0
JPEG
CR = 52.5
MOS = 41
Poor
Fair
Good
Excellent
Bad
Q1
Q4
Q2
Q3
Q5
QN
Q..
Q
Average observer
MOS
Původní JPEG – příklad ztrátové komprese obrazu (4/6)

## Slide 12: Úvod: Ztrátové kódování obrazu
Q
Average observer
MOS
20
40
60
80
100
Q
Poor
Fair
Good
Excellent
Bad
0
JPEG
CR = 76.2
MOS = 23
Q1
Q4
Q2
Q3
Q5
QN
Q..
Původní JPEG – příklad ztrátové komprese obrazu (5/6)

## Slide 13: Úvod: Ztrátové kódování obrazu
Q
Average observer
MOS
20
40
60
80
100
Q
0
MOS = 3
Poor
Fair
Good
Excellent
Bad
Q1
Q4
Q2
Q3
Q5
QN
Q..
Původní JPEG – příklad ztrátové komprese obrazu (6/6)
JPEG
CR = 111.5

## Slide 14: Úvod: Historie
Morseova abeceda
  Samuel Morse (1791 – 1872)
    Americký sochař, malíř, vynálezce, ...
  Přenos telegrafem pomocí „teček“ a „čárek“
  Různá četnost výskytu znaků
  Redukce času pro přenos zprávy
    Kratší sekvence pro častější znaky, např. e (∙), a (∙−), delší sekvence pro méně časté znaky, např. q (− − ∙ −), j (∙ − − −)
    Princip našel uplatnění v Huffmanově kódu
Braillovo písmo
  Louis Braille (1809 – 1852)
    Francouzský učitel a vynálezce, slepý od dětství
  Reprezentace znaků maticí 2 x 3 výstupků
    Některé z 26 kombinací mohou vyjádřit častá slova

## Slide 15: Matematické základy bezeztrátového kódování: Úvod do teorie informace
Matematický popis komprese dat
  Vývoj kompresních metod využívá teorii informace
Teorie informace
    Vědní obor – měření, přenos, kódování, ukládání a následné zpracování informací z kvantitativního hlediska
  Claude Elwood Shannon (1916 – 2001)
    Americký matematik, elektrotechnik, „otec teorie informace“
  Zavedl veličinu vlastní informace (jevu )
    Jev jako výsledek náhodného experimentu
    Pravděpodobnost , že jev nastane
    Jednotka informace se odvíjí od základu logaritmu
        – jednotkou je bit [bit, Shannon – binary digit]
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 16: Matematické základy bezeztrátového kódování: Úvod do teorie informace
Vlastní informace (self-information)
    Pravděpodobnost jevu malá → velká vlastní informace
      Pro hodnotu a roste s klesajícím od jedné do nuly
        Náhodný řetězec znaků → velké vlastní informace
        Uspořádaný řetězec znaků v knize → menší vlastní informace
Entropie zdroje (source entropy)
  Průměrná vlastní informace popisující náhodný experiment
      Tato veličina se nazývá entropie (daného experimentu)
    Shannon ukázal – pro experiment odpovídající zdroji symbolů z množiny je entropie veličina popisující průměrný počet binárních znaků potřebných pro kódování výstupu zdroje
      Zároveň jde o mez bezeztrátové komprese
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 17: Matematické základy bezeztrátového kódování: Úvod do teorie informace
Entropie zdroje
  Nelze přesně určit je třeba odhadnout
  Příklad
    Posloupnost čísel
      Předpoklad – četnost výskytu je dána počtem daných čísel v posloupnosti
      Lze odhadnout pravděpodobnost výskytu
      Pro iid (independent and identically distributed) posloupnost je entropie
        Entropie zdroje
      Nejúčinnější kódování může dosáhnout nejlépe 3,25 bitu na symbol
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 18: Matematické základy bezeztrátového kódování: Úvod do teorie informace
Entropie zdroje
  Pokud dokážeme modelovat vznik dat…
    Potom jsme schopni „redukovat entropii“
      Entropie zdroje zůstává stejná – množství informace generované zdrojem
      Redukujeme pouze odhad entropie
      Pozorováním dat dokážeme odhadovat charakteristiky – čím delší tím přesnější
  Příklad
    Posloupnost čísel
      Zřejmá struktura v pozorovaných datech
      Uvažujeme symboly nezávisle – obtížně analyzovatelné
        , , , 20 symbolů → celkem 30 bitů
      Uvažujeme dvojice symbolů
        , , , 10 symbolů → celkem 10 bitů
  Cílem je nalézt co nejpřesnější model
    Umožní snížit odhad entropie a zvýšit účinnost komprese dat
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 19: Huffmanovo kódování: Přehled
Huffmanovo kódování
  Patří mezi nejpopulárnější algoritmy
  Významné využití v kompresi obrazu, zvuku a textu, ...
    Kód s proměnnou délkou kódového slova VLC (Variable Length Code)
    Návrh kódu pro známý pravděpodobnostní model zdroje
  David Albert Huffman (1925 – 1999)
    Vyvinul kódování jako student na MIT
    Kurz vedl Robert Fano (první kurz na teorii informace)
    Lepší kód než metoda jeho školitele tzv. Shannon-Fano kód
  Huffmanův kód
    Optimální kód pro zdroj dosahující průměrnou délku kódu omezenou entropií zdroje a
David Albert Huffman (1925 – 1999)
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 20: Huffmanovo kódování: Algoritmus
Postup generování Huffmanova kódu
  Založen na dvou vlastnostech optimálních prefixových kódů
    (1) V optimálním kódu mají častěji se vyskytující symboly (větší pravděpodobnost výskytu) kratší kódová slova než symboly vyskytující se řidčeji
    (2) V optimálním kódu, dva symboly vyskytující se nejméně často mají stejnou (nejdelší) délku kódového slova
      Vyplývá z požadavků na vlastnosti prefixových kódů
  Postup lze získat přidáním jednoho požadavku
    Kódová slova pro dva nejméně pravděpodobné symboly se liší pouze v posledním bitu
      Pro dva nejméně pravděpodobné symboly a , pokud je kódové slovo pro , pak pro bude kódové slovo
        je posloupnost 0 a 1
        Symbol zde značí sloučení kódových slov
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 21: Huffmanovo kódování: Algoritmus
Postup generování Huffmanova kódu
  Příklad
    Huffmanův kód pro znaky z abecedy s pravděpodobnostmi , a
    Alternativně lze použít binární strom
      Hufmannův kód je prefixový – vnější uzly (listy) odpovídají symbolům
      Začínáme od listů
      Spojíme dva listy odpovídající nejmenším pravděpodobnostem do uzlu
Znak
Pravděpodobnost
Kódové slovo
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 22: Huffmanovo kódování: Algoritmus
Postup generování Huffmanova kódu
  Příklad
    Huffmanův kód pro znaky z abecedy s pravděpodobnostmi , a
      Odpovídající entropie zdroje
      Odpovídající průměrná délka Huffmanova kódu
      Odpovídající redundance (rozdíl entropie a průměrné délky)
      Redundance nulová pro pravděpodobnosti dané zápornými mocninami dvou
Znak
Pravděpodobnost
Kódové slovo
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 23: Aritmetické kódování: Přehled
Kódování sekvence pomocí aritmetického kódování
  Ukazatel (Tag) s jednoznačnou identifikací sekvence
    Ukazatel reprezentuje sekvenci symbolů → čísla v intervalu
      Nekonečně možností pro přiřazení jednoznačného Ukazatele
      Kumulativní distribuční funkce CDF (Cumulative Distribution Function) mapuje sekvence náhodných proměnných do intervalu
  Aritmetické kódování (Arithmetic coding)
    Kódování sekvence symbolů na rozdíl od Huffman VLC
    Výhodné pro malé abecedy symbolů
      Průměrná délka kódu pro sekvenci délky
    Historické poznámky
      Richard Pasco (disertace na Stanfords) a Jorma Rissanen (1976, Helsinki University of Technology) → moderní princip aritmetického kodéru s konečnou přesností
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.
Jorma Rissanen (1932 – 2020)

## Slide 24: Aritmetické kódování: Algoritmus
Určení Ukazatele v aritmetickém kodéru
  Příklad
    Naleznout Ukazatel pro třísymbolovou abecedu s pravděpodobnostmi , a
      (1) Přijde první symbol → Ukazatel v subintervalu
      (2) Dělení ve stejných proporcích → , a
      (3) Přijde druhý symbol → Ukazatel v subintervalu
      (4) Dělení ve stejných proporcích → , a
      (5) Přijde třetí symbol → Ukazatel v subintervalu
      (6) Dělení ve stejných proporcích → , and
      …
      Přiřazení finálního Ukazatele binárně…
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 25: Slovníkové metody: Úvod
Pro zdroj generující nezávislé symboly
  Efektivní aplikace kódování s proměnnou délkou slova VLC (Variable Length Coding )
    Vhodné pro aplikaci Huffmanova nebo Aritmetického kódování
    Využití statistik zdroje (více/méně pravděpodobné symboly)
  Pro korelované symboly → nutná dekorelace
Slovníkové metody
  Sktruktura v datech → zvyšují účinnost komprese
  Tvorba seznamu/slovníku často se vyskytujících vzorů
    Statický nebo dynamický (adaptivní) slovník
    Kódování vzorů pomocí indexů/ukazatelů do slovníku
    Vhodné pro zdroje generující malé množství častých vzorů
  Typické aplikace
    Komprese textu, komprese obrazu (PNG, GIF), …

## Slide 26: Slovníkové metody: Úvod
Slovníkové metody s adaptivním slovníkem
  Většina metod s adaptivním slovníkem založena na LZ(W)
    Jacob Ziv (1931-2023, Palestina)
    Abraham Lempel (1936-2023, Lvov, Polsko/Ukrajina)
      L&Z oba pracovali na Technion – Israel Institute of Technology
    Terry Archer Welch (1939-1988, USA)
      Massachusetts Institute of Technology (MIT)
      University of Texas at Austin
  Dva přístupy s adaptivním slovníkem od roku 1970s
    LZ77 (LZ1) publikován 1977 a
    LZ78 (LZ2) publikován 1978
    Označení metody LZ↔ZL zažilo se označení LZ
    Různé varianty metod LZ77 a LZ78
Ziv, J., Lempel, A., A Universal Algorithm for Sequential Data Compression, IEEE Transactions on Information Theory, 1977.
Ziv, J., Lempel, A., Compression of Individual Sequences via Variable-Rate Coding, IEEE Transactions on Information Theory, 1978.
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.
Abraham Lempel, Jacob Ziv, Terry Welch

## Slide 27: Základní metody ztrátového kódování obrazu: Vektorová kvantizace
Proces kvantizace obecně
    Velké množství úrovní pomocí menšího počtu
      Aproximace spojité hodnoty hodnotou diskrétní
      Kompaktní reprezentace dat při zachování přesnosti pro daný účel
    Skalární kvantizace
      Vstupní a výstupní hodnoty jsou skaláry (jednotlivá čísla)
    Vektorová kvantizace
      Nahrazení vektoru spojitých veličin vektorem veličin diskrétních
0
1
2
3
4
Nekvantované vzorky
Reálná čísla
0
1
2
3
4
Kvantované vzorky
Celá čísla
0
1
2
3
4
Nekvantované vzorky
Vyjádření bloků pomocí vektorů
0
1
2
3
4
Kódová kniha s 2D kódovými vektory
Kódové vektory
000
001
010
011
100
Indexy kódových vektorů
Vektorová kvantizace
Skalární kvantizace
Nevratný proces

## Slide 28: Základní metody ztrátového kódování obrazu: Vektorová kvantizace
Vektorová kvantizace (vector quantization)
  Účinná ztrátová komprese pomocí kvantizace
    Sloučení několika výstupů zdroje do bloku a jejich kódování jako vektor
    Kvantizace sekvence je účinnější než jednotlivých vzorků
    Každá sekvence je popsána jedním prvkem z charakteristické množiny
Kodér
Dekodér
Sloučení do vektorů
Vyhledání nejbližšího vektoru
Vyhledávací tabulka
Kódová kniha
Kódová kniha
Index
Index
Rozložení bloků
Rekonstrukce
Zdroj

## Slide 29: Základní metody ztrátového kódování obrazu: Vektorová kvantizace
Tvorba kódové knihy
  Minimalizace chyby kódování
    Pro danou dimenzi vektorů a mohutnost kódové knihy
      Potom počet bitů na vzorek
    Tvorba kódové knihy
      Trénovací množina vektorů a nalezení reprezentativních vektorů (centroids)
    Nejběžnější metoda pro výpočet kódové knihy - LBG
      Linde, Buzo, Gray algoritmus (využití k-means clustering)
Vstupní obrázek
Rozdělení obrázku na bloky
(bloky 1x2 pixely = 2D vektor)
Zobrazení všech datových 2D vektorů
(vyznačení Voronoïho oblastí a centroidů, N = 8)

## Slide 30: Základní metody ztrátového kódování obrazu: Vektorová kvantizace
  Použití LBG algoritmu pro kompresi obrazu
    Vstupní obraz je rozdělen na bloky obrazových bodů o velikosti
    Každý blok je převeden na vektor s délkou
    Je nutno přenášet kódovou knihu na stranu přijímače
    Dělení na bloky
Vektory o dimenzi 16
Kódová kniha o mohutnosti 16
4 bity na kódové slovo
0,25 bpp
Kompresní poměr 32:1
    Dělení na bloky
Vektory o dimenzi 16
Kódová kniha o mohutnosti 64
6 bitů na kódové slovo
0,375 bpp
Kompresní poměr 21,33:1
    Dělení na bloky
Vektory o dimenzi 16
Kódová kniha o mohutnosti 256
8 bitů na kódové slovo
0,50 bpp
Kompresní poměr 16:1
    Dělení na bloky
Vektory o dimenzi 16
Kódová kniha o mohutnosti 1024
10 bitů na kódové slovo
0,625 bpp
Kompresní poměr 12,8:1

## Slide 31: Základní metody ztrátového kódování obrazu: Diferenční kódování
Diferenční kódování (differencial encoding)
  Vysoká korelace mezi vzorky pro obrazový signál
  Predikce na základě předchozích hodnot a přenos rozdílu
    Velmi jednoduchá implementace a výpočetní nenáročnost
    Příklad vlastností obrazu (dynamický rozsah diferencí)
    Pro šedotónovou reprezentaci je třeba 8 bitů na pixel
      Pro chybu na úrovni LSB stačí 7 bitů na pixel
    Histogram diference mezi pixely má 99% hodnot v rozsahu -31 až 31
      Pro chybu na úrovni LSB pro 99% pixelů stačí 5 bitů na pixel
    Histogram obrazu
    Histogram diference mezi obrazovými body
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 32: Základní metody ztrátového kódování obrazu: Diferenční kódování
Schéma DPCM (differencial pulse code modulation)
  Diferenční pulsně kódová modulace
    Predikce pomocí rekonstruovaných vzorků
    Nejjednodušší predikce pomocí předchozího vzorku
    Kvantizace Q pro ztrátovou kompresi
Příklad DPCM pro přímou kompresi obrazu
  DPCM se dnes používá jako součást jiných schémat
    Například v JPEG pro snížení korelace nízkofrekvenčních složek
    Kodér
    Dekodér
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

## Slide 33: Transformační kódování: Přehled
Komprese obrazu s transformačním kódováním
  Základní blokové schéma
    Kodér obrazu
    Dekodér komprimovaného obrazu
      Komprese založená na 2D transformaci malých bloků
        Obraz o velikosti rozdělen na bloky
      Lineární transformace (např. Fourierova) mapuje bloky na spektrální koeficienty
        Úkolem transformace je dekorelovat a soustředit informaci do malého množství koeficientů
      Koeficienty jsou dále kvantovány a kódovány
      Spektrální koeficienty jsou řídké a lze je hrubě kvantovat (či úplně vymazat)
Vstupní obraz
Dělení na bloky
Transformace bloků
Kvantizace
Kódování symbolů
Komprimovaný obraz
Komprimovaný obraz
Dekodér symbolů
Inverzní transformace
Sloučení bloků
Rekonstruovaný obraz

## Slide 34: Transformační kódování: Transformace pro kompresi obrazu
Komprese obrazu s transformačním kódováním
  Vstupní signál je transformován a poté kódován
  V kompresi obrazu je nejvýznamnější 2D DCT – použitá v JPEG
    Transformací získáme kompaktnější reprezentaci (dekorelace)
Transformace (dvoudimenzionální případ)
  Používané transformace jsou lineární a převádí blok na blok - přímá (forward) transformace
  Používané transformace jsou často separabilní
    Důležitou charakteristikou je rozptyl jednotlivých koeficientů
    Velikost bloku je dána zejména praktickými požadavky

## Slide 35: Transformační kódování: Diskrétní kosinová transformace
Komprese obrazu s transformačním kódováním
  Volba vhodné transformace
  Karhunen-Loéveho transformace KLT (Karhunen-Loéve Tra.)
    Transformace maximalizuje transformační zisk
      Nejlepší dekorelační vlastnosti
      Transformační matice je signálově závislá a je ji nutno přenést do dekodéru
  Diskrétní kosinová transformace DCT (Discrete Cosine Tran.)
    Velmi dobré dekorelační vlastnosti
    Reálné hodnoty koeficientů na rozdíl od komplexního 2D DFT spektra
    Bázová matice je tvořena kosinusovkami
      DCT je podobná DFT, má však lepší kompresní zisk

## Slide 36: Transformační kódování: Diskrétní kosinová transformace
  Diskrétní kosinová transformace DCT (Discrete Cosine Tran.)
    První sloupec bázové matice a bázové matice pro 8 × 8 DCT
    První sloupec transformační matice s vyznačením čísla řádku
    Bázové matice pro DCT

## Slide 37: Transformační kódování: Kvantizace
Komprese obrazu s transformačním kódováním
  Možnosti výběru koeficientů pro přenos
    (1) Zonální maska
      Výběr koeficientů s největším rozptylem (nesou nejvíce informace)
      Stejná maska pro všechny bloky
    (2) Prahování
      Výběr koeficientů s největší amplitudou
      V každém bloku jiné koeficienty
    (3) Kombinace kvantizace a prahování
      Kvantizační matice Z
Typická kvantizační matice
Typická zonální maska
Typická prahovací maska

## Slide 38: Transformační kódování: Kvantizace
Komprese obrazu s transformačním kódováním
  Kvantované transformační koeficienty
    Řídká matice transformačních kvantovaných koeficientů
    Několik nenulových koeficientů a velké množství nul
    Přeuspořádání a efektivní reprezentace nulových koeficientů
    Významné DCT koeficienty v okolí DC složky – čtení zig-zag
Typická distribuce DCT koeficientů
Zig-zag vyčítání DCT koeficientů
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 39: Transformační kódování: Kvantizace
Komprese obrazu s transformačním kódováním
  Využití ve standardu JPEG
Blok obrazových bodů
Potlačená ss složka
Blok DCT koeficientů
Blok kvantovaných DCT koeficientů
Zig-Zag
2D DCT

## Slide 40: Transformační kódování: Kodér JPEG
Základní struktura kodéru JPEG
Obrazová data
Transformace barev
RGB
Y - jas
RGB - YCbCr
Cb (B-Y)
Cr (R-Y)
Decimace barev
Podvzorkování
4:2:0 - JPEG
Posun ss
-128
-128
Bloky
2D DCT bloků
Bloky 8x8 pixelů
Kvantizace každého bloku
(kvant. matice)
Zig-zag čtení kvantovaných koeficientů
Variable-Length Coding
(Huffman. kód.)
Kódovaná data
Kvantizační matice
Vyčítání zig-zag
Kvantizační matice
Blok DCT
Index kvality (Q)
VLC tabulky
Run-Length Coding
Kvantizační matice pro jasový kanál
Kvantizační matice pro rozdílové barevné složky

## Slide 41: Kódování ve více pásmech: Úvod
Kódování ve více pásmech (subband coding)
  Rozklad kódovaného signálu do více pásem pomocí filtrace
      Kompresní schéma (např. skalární a vektorová kvantizace, diferenční kódování, transformační kódování) je optimalizováno pro vlastnosti signálu
    Výhody kódování ve více pásmech
      Nedochází k rozkladu signálu do bloků (jako u DCT) – potlačení artefaktů
      Na každé pásmo lze aplikovat kódování optimalizované na jeho charakteristiky
      Lze využít znalostí o vlastnostech příjemci (pozorovateli) pro různá pásma
    Základní schéma systému pro kódování ve více pásmech
    Analyzující filtr 1
    Syntetizující filtr 1
    Analyzující filtr 3
    Syntetizující filtr 3
    Analyzující filtr 2
    Syntetizující filtr 2
    Analyzující filtr M
    Syntetizující filtr M
    Kodér 1
    Dekodér 1
    Kodér 3
    Dekodér 3
    Kodér 2
    Dekodér 2
    Kodér M
    Dekodér M
    Kanál
    Frekvenční charakteristika banky filtrů bez překryvu
    Frekvenční charakteristika banky filtrů s překryvem
    f
    f
    Amplitudová frekvenční charakteristika

## Slide 42: Kódování ve více pásmech: Analýza, kvantizace a kódování, syntéza
  Rozklad pomocí vícepásmové banky filtrů
    Často se používá rekurzivní dělení pásma pomocí filtrů typu DP a HP
      Kvadraturní zrcadlové filtry QMF (Quadrature Mirror Filters)
      Dolní propust DP a horní propust HP,
    Dekompozice může být podle řádu decimace
      Poddecimovaná, kriticky decimovaná (nejobvyklejší), nebo naddecimovaná
    Normovaný kmitočet
    Amplitudová frekvenční charakteristika filtru DP a HP
    A [dB]
    Vícepásmová banka kvadraturních zrcadlových filtrů
    DP
    HP
    DP
    HP
    DP
    HP
    DP
    HP
    DP
    HP
    DP
    HP
    DP
    HP

## Slide 43: Kódování ve více pásmech: Aplikace v kódování obrazu
  Aplikace v kódování obrazu
    Použití separabilních 2D filtrů
      Řádky a sloupce obrazové matice filtrovány odděleně pomocí filtrů DP a HP
      Na výstupu je použita decimace s řádem 2
      Po filtraci obrazu o rozměrech po řádcích vzniknou dva obrazy
      Každý obraz je filtrován po sloupcích a vzniknou dva obrazy
    Značení dekompozice
      Nejprve je aplikována filtrace DP (LP) a HP (HP) po řádcích a výstup je decimován s řádem 2, vzniknou 2 obrázky
      Každý z těchto dvou snímků je filtrován DP (LP) a HP (HP) po sloupcích a výstup je decimován s řádem 2, vzniknou 4 obrázky
    Výsledné 4 obrázky se značí
      LL (low-low) – aproximace
      LH (low-high) – vertikální detaily
      HL (high-low) – horizontální detaily
      HH (high-high) – diagonální detaily
    Rozklad obrazu do pásem a značení pásem
    Aproximace
    Vertikální detaily
    Horizontální detaily
    Diagonální detaily
LL
LH
HL
HH

## Slide 44: Vlnková transformace: Úvod
Vlnková transformace (wavelet transform)
  Vlnky lze s výhodou použít pro dekompozici signálu
    Kompresní systém s vlnkami je podobný kódování ve více pásmech
    Vstupní signál rozkládáme pomocí banky vlnkových filtrů
    Výstup rozkladu je podvzorkován, kvantován a kódován
    Při rekonstrukci je provedena interpolace a syntéza bankou filtrů
  Porovnání s Fourierovou transformací
    Fourierova transformace neposkytuje lokalizaci v časové oblasti
    Pro nestacionární signál nás zajímá vývoj spektra v čase
      Tuto informaci poskytuje krátkodobá FT (STFT Short Time Fourier Transform)
      Aplikace klouzajícího okénka – problémem je konstantní délka okna

## Slide 45: Vlnková transformace: Úvod
  Spojitá vlnková transformace CWT (Continuous WT)
    Lze zapsat jako
    kde je množina vlnek generovaných z mateřské vlnky
    kde je parametr měřítka, parametr posunu.
    Pro diskrétní vyjádření nejčastěji zavádíme
    kde a jsou celá čísla, nejčastěji a .
    Pro množinu vlnek pak platí
    a vlnková transformace v diskrétním čase DTWT (Discrete Time WT)
    a
    Vlnka Daubechies 4

## Slide 46: Vlnková transformace: Aplikace na kompresi obrazu
Komprese obrazu založená na vlnkové transformaci
  Existuje množství kompresních schémat využívajících vlnky
    Standard JPEG 2000 využívá k rozkladu vlnky místo DCT u JPEG
  Rozklad signálu pomocí separabilních filtrů
    Nejprve je provedena filtrace a decimace po řádcích
    Následuje filtrace a decimace po sloupcích
    V rozkladu lze dále pokračovat
    První řád dekompozice
    Dekompozice obrazu o rozměru NxM
    Aproximace
    Vertikální detaily
    Horizontální detaily
    Diagonální detaily
    Rozklad obrazu pomocí vlnky Daubechies 4
    Vlnka Daubechies 4

## Slide 47: Standard JPEG 2000: Úvod
Standard JPEG 2000
  Popsán v roce 2000 jako standard ISO a doporučení ITU-T
    Našel uplatnění spíše ve speciálních aplikacích (D-Cinema, medicína,…)
    Velmi rozsáhlý standard – zaměříme se na popis základních částí
    Využívá diskrétní vlnkové transformace 2D DWT
      Mnohem lepší kompresní účinnost než JPEG (běžně 0,25 bpp)
      Dělení obrazu na velké oblasti – dlaždice (tiles)
      Nevykazuje rušivou blokovou strukturu ale méně rušivé rozostření
  Základní struktura kodéru a dekodéru
Posun DC složky
Konverze barev
Vytvoření dlaždic
2D DWT
Skalární kvantizace
Entropický kodér
Entropický dekodér
Obnova kvantizace
2D IDWT
Složení dlaždic
Konverze barev
Posud DC složky
Vstupní obraz
Komprimovaná data
Komprimovaná data
Rekonstruovaný obraz
Struktura kodéru JPEG 2000
Struktura dekodéru JPEG 2000

## Slide 48: Standard JPEG 2000: Jednotlivé komponenty
  Jádro kompresního systému JPEG 2000
    Dělení na dlaždice, posun ss složky, konverze barevných složek, 2D DWT
    Ukázka dyadické dekompozice obrázku do třetí úrovně
      Následně kvantizace a bezeztrátové entropické kódování
      Aproximační pásmo LL je kvantováno jemněji než detailová LH, HL a HH
Dělení na dlaždice
DWT každé dlaždice
Posun stejnosměrné složky
Konverze barevných složek
Vybraná složka obrazu

## Slide 49: Standard JPEG a JPEG 2000
  Porovnání artefaktů komprese JPEG a JPEG 2000
    Komprese obrázku pomocí JPEG a JPEG 2000
      JPEG 2000 – dochází k rozostření, nejsou blokové artefakty
Originál
JPEG 0,2 bpp
JPEG 2000 0,2 bpp
JPEG 0,25 bpp
JPEG 2000 0,25 bpp

## Slide 50: Komprese videa: Úvod
Komprese videa a využití redundance
  Korelace (podobnost) – časová a prostorová redundance
  Principiální schéma kodéru videa
Časová korelace
Prostorová korelace
Vstupní video
Časový model
Prostorový model
Snímková paměť
Entropický kodér
Pohybové vektory
Koeficienty
Chyba predikce
Kódované video
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 51: Komprese videa: Úvod
Komprese videa a využití redundance
  Čtyři základní skupiny redundance využité při kompresi
  (1) Časová redundance
    Sousední snímky v sekvenci jsou velice podobné
    Rozdíly způsobeny pohybem objektů a/nebo kamery
      Lze využít pohybové predikce a kompenzace
  (2) Prostorová redundance
    Vysoká korelace mezi sousedícími pixely
      Výhodná reprezentace v oblasti prostorových kmitočtů
  (3) Psychovizuální redundance (irelevance)
    Využití vlastností HVS pro ztrátovou kompresi
      Hrubější kvantizace koeficientů vyšších prostorových kmitočtů
  (4) Statistická redundance
    Využití závislostí mezi jednotlivými symboly pro bezeztrátové kódování

## Slide 52: Komprese videa: Úvod
Základní části obecného kodéru videa
  Časový model – cílem je redukce časové redundance
    Využívá podobnosti mezi sousedními snímky
    Založen na predikci právě kódovaného snímku
      Predikce určena z předchozích a budoucích snímků s kompenzací pohybu
  Prostorový model – cílem je redukce prostorové redundance
    Využívá podobnost mezi sousedními pixely v chybě predikce
    Založen na transformačním kódování a kvantizaci
      Převod do oblasti prostorových kmitočtů a kvantizace koeficientů
Vstupní video
Časový model
Prostorový model
Snímková paměť
Entropický kodér
Pohybové vektory
Koeficienty
Chyba predikce
Kódované video
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 53: Komprese videa: Úvod
Základní části obecného kodéru videa
  Entropický kodér – cílem je redukce statistické redundance
    Využívá např. různé četnosti výskytu symbolů
      Parametry časového modelu (pohybové vektory)
      Koeficienty prostorového modelu (kvantované koeficienty)
    Vytváří komprimovaný bitový tok pro přenos nebo záznam
      Komprimovaný bitový tok obsahuje zejména kódované pohybové vektory, kódované koeficienty chyby predikce a hlavičku
Dekodér aplikuje inverzní postup
Vstupní video
Časový model
Prostorový model
Snímková paměť
Entropický kodér
Pohybové vektory
Koeficienty
Chyba predikce
Kódované video
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 54: Komprese videa: Odhad a kompenzace pohybu
Redukce časové redundance
  Určení predikce a její odečtení od kódovaného snímku
    Predikce určena z jednoho nebo více referenčních snímků
      Referenční snímky mohou být předchozí i následující
    Přesnější predikce – menší energie rozdílového snímku
      Predikci lze zpřesnit pohybovou kompenzací
    Výstupem je chyba predikce (rozdílový snímek)
  Rekonstrukce v dekodéru
    Stejná predikce a přičtení rozdílového snímku
Jednoduchá predikce z předchozího snímku
  Účinná u scén s minimem pohybu
    Rozdílový snímek – velká energie snímku v případě pohybu ve scéně
Blokový odhad pohybu a kompenzace pohybu
  Používá odhad ve vyhledávací oblasti a pohybové vektory

## Slide 55: Komprese videa: Odhad a kompenzace pohybu
Základní popis odhadu pohybu
  Blokový odhad pohybu
      Snímek o rozměru rozdělen na čtvercové bloky o velikosti
      Pro každý čtvercový blok je vyhledána oblast s nejlepší shodou
      Všem pixelům bloku je přiřazen pohybový vektor
      Pokud je provedeno kompletní prohledání lze nalézt globální optimum
    Vliv na účinnost odhadu a kompenzace mají metrika zkreslení, velikost bloku, velikost vyhledávací oblasti a metoda vyhledávání
Kódovaný snímek
Referenční snímek
Čas
Vyhledávací oblast
Nejlepší shoda
Kódovaný blok
Pohybový vektor
Vyhledávací oblast referenčního snímku
Kódovaný blok
Pohybový vektor
Raval, M. S., Madhuri A. J., Shilpa P. M., Kalyani R. J., Yogesh H. D.: Image and Video Compression, CRC Press, 2014.

## Slide 56: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Hybridní DPCM/DCT kodér
  Základní model stejný pro většinu používaných standardů
    Pohybově kompenzovaná predikce (DPCM), transformační kódování, kvantizace a entropický kodér
Pohybově kompenzovaná predikce u MPEG 2
Pohybové vektory MV (Motion Vectors)

## Slide 57: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Příklad
Vstupní snímek
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 58: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Příklad
Rekonstruovaný referenční snímek
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 59: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Příklad
Rozdílový snímek (bez pohybové kompenzace)
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 60: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Příklad
Znázornění pohybových vektorů pro makrobloky
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 61: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Příklad
Pohybově kompenzovaný referenční snímek
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 62: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Příklad
Pohybově kompenzovaný rozdílový snímek
Bez pohybové kompenzace
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 63: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Příklad
Dekódovaný snímek
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 64: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Příklad – kodér
−1, 2, 1,−1,−1, 2, 0,−1, 1,−1, 2,−1,−1, 0, 0,−1, 0, 0, 0,−1,−1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,...
(0,−1)(0, 2)(0, 1)(0,−1)(0,−1)(0, 2)(1,−1)(0, 1)(0,−1)(0, 2) (0,−1)(0,−1)(2,−1)(3,−1)(0,−1)(5, 1)(EOB)
Jasový makroblok
Rozdílový makroblok
Hodnoty pixelů v rozdílovém makrobloku
DCT koeficienty rozdílového makrobloku
Kvantované DCT koeficienty
Pohybově kompenzovaná predikce
DCT
Kvantizace
RLE
Vektor přeuspořádaných koeficientů
Vektor RLE kódu
VLC
zig-zag
VLC (+znaménko)
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.

## Slide 65: Komprese videa: Hybridní DPCM/DCT kodér
Příklad – dekodér
Kvantované DCT koeficienty
Inverzní kvantizace
Entropický dekodér a přeuspořádání
Rekonstruované DCT koeficienty
IDCT
Rekonstruovaný rozdílový blok
Originální rozdílový blok
Chyba ztrátového kódování
(vliv kvantizace)
Originální DCT koeficienty
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.
Chyba ztrátového kódování
(vliv kvantizace)

## Slide 66: Komprese videa: Standardy pro kódování videa
Růst efektivity zdrojového kódování videa
  Každých 10 let nový standard a ~50% úspora bitového toku
Bitový tok
1995
2005
2015
MPEG-2
1994
AVC
2003
HEVC
2013
Nejnovější standard Versatile Video Coding (VVC)
červenec 2020 (zisk 30-50 %)

## Slide 67: Komprese videa: Standardy pro kódování videa
Přibližně desetiletý cyklus vývoje nového standardu
  ITU-T Video Coding Experts Group (ITU-T – VCEG)
    H.261 (1990), H.263 (1995) → videokonference, nízké bitové toky
  ISO Moving Picture Experts Group (ISO/IEC – MPEG)
    MPEG-1 (1993), MPEG-2 (1996) → DVD, DVB
  ITU-T/ISO Joint Video Team (JVT)
    H.264/MPEG-4 Part 10 AVC (Advanced Video Coding)
      První verze 2003, dvojnásobná účinnost proti MPEG-2 → DVB a HDTV aplikace
  ITU-T/ISO Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC)
    H.265/MPEG-H Part 2 HEVC (High Efficiency Video Coding)
      První verze 2013, dvojnásobná účinnost proti AVC → UHDTV aplikace
  ITU-T/ISO Joint Video Experts Team (JVET)
    H.266/VVC (Versatile Video Coding)
      První verze červenec 2020, 30-50% lepší účinnost proti HEVC

## Slide 68: Komprese videa: H.264/Advanced Video Coding
Řídicí data
Kvantované koeficienty
Vstupní video signál
Rozdělení na makrobloky 16x16
Výstupní video signál
Dekodér
-
Řízení
Transformace
Inverzní kvantizace
Inverzní transformace
Protiblokový filtr
Snímková paměť
Kompenzace pohybu
Vnitrosnímková predikce
Odhad pohybu
Inter
Intra
+
Kvantizace
Kódování entropie
Výstup
Pohybová data
Blokové schéma hybridního kodéru H.264/AVC

## Slide 69: Komprese videa: H.265/High Efficiency Video Coding
Blokové schéma hybridního kodéru H.265/HEVC
T
S/Q
BIN
S/Q-1
T-1
DBF
Dekódované sousední bloky
SAO
SP
MCP
DPB
BIN
Σ
Σ
CABAC
MUX
Řízení kodéru
+
-
+
E*
S'
S*
S'
Dekodér
E
Intra
Inter
S
Data
+
S, S’, S* - vstupní snímek, predikce, rekonstruovaný snímek E, E* - chyba predikce, rekonstruovaná chyba predikce T - dvoudimenzionální transformace s proměnnou velikostí bloku S/Q - škálování a kvantizace
DPB - vyrovnávací paměť dekódovaných snímků (Decoded Picture Buffer) MCP - pohybově kompenzovaná predikce (Motion Compensated Prediction) SP - vnitrosnímková (prostorová) predikce (Spatial Prediction) DBF - protiblokový filtr (Deblocking Filter)
SAO - filtr s adaptivním offsetem (Sample Adaptive Offset)
BIN - binarizace
MUX - multiplexer
CABAC - kontextově adaptivní binární aritmetický kodér (Context Adaptive Binary Arithmetic Coding)

## Slide 70: Komprese videa: H.265/High Efficiency Video Coding
Porovnání dělení na bloky u H.264/AVC a H.265/HEVC
H.264/AVC
H.265/HEVC

## Slide 71: Účinnost komprese
Hodnocení účinnosti komprese
  Různé přístupy...
    Složitost algoritmu, požadavky na paměť, rychlost, míra komprese, jak blízká je rekonstrukce originálu,...
  Kompresní poměr
    Poměr mezi množstvím bitů pro reprezentaci dat před kompresí a po kompresi (compression ratio)
      Příklad – Obraz bodů, před kompresí , po kompresi , kompresní poměr , případně vyjádřeno procentuálně jako redukce objemu
    Lze použít také průměrný počet bitů pro reprezentaci jednoho vzorku (compression rate)
      Příklad – před kompresí , po kompresi (bitů na pixel, bits per pixel)
  Hodnocení zkreslení/věrnosti/kvality rekonstrukce
    Ztrátová komprese – měření rozdílu mezi originálem a rekonstrukcí
    Existují čistě matematické přístupy a pak také vjemové (perceptuální)

## Slide 72: Hodnocení kvality obrazu
Objektivní hodnocení kvality obrazu
  Matematické charakteristiky nebo model HVS
      Subjektivní testy jsou nutné pro ověření/validaci
Subjektivní hodnocení kvality obrazu
  Skupina lidských pozorovatelů
      Časově náročné, nákladné, obtížná automatizace, ...
Digitální video
Pracovní stanice
Referenční monitor
REF
TEST
REF
TEST
3s
10s
3s
10s
3s
10s
3s
10s
10s
0
20
40
60
80
100
Q
Poor
Fair
Good
Excellent
Bad
Q1
Q4
Q2
Q3
Q5
QN
Q..
Q
Skupina pozorovatelů
Průměrný pozorovatel
MOS

## Slide 73: Hodnocení kvality obrazu
Ukázka výsledku subjektivního hodnocení
bike
cafe
23rd International Conference on Image Processing, September 25 – 28, 2016, Phoenix, Arizona

## Slide 74: Hodnocení kvality obrazu
Základní konfigurace metod objektivního hodnocení
  Full reference (FR)
    Srovnání referenčního a testovaného signálu
  Reduced reference (RR)
    Přístup pouze k vybraným charakteristikám referenčního signálu
  No Reference (NR)
    Pro hodnocení je k dispozici pouze testovaný
FR Měření kvality
Testovaný systém
Reference
Test
Q
RR Měření kvality
Testovaný systém
Reference
Test
Q
Extrakce charakteristik
NR Měření kvality
Testovaný systém
Reference
Test
Q

## Slide 75: Hodnocení kvality obrazu
Základní pixelové metriky pro hodnocení kvality
  Hodnocení věrnosti obrazu pomocí FR metrik
    Porovnání obrazových bodů reference a komprimovaného
    Výpočetně jednoduché ale nekoreluje dobře se subjektivními testy
  MSE (Mean Square Error)
  SNR (Signal-to-Noise Ratio)
  PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)
      - referenční snímek - rozlišení snímku
      - zkreslený snímek - bitová hloubka

## Slide 76: Hodnocení kvality obrazu
Ilustrace nevhodnosti PSNR
  PSNR = 20dB konstantní ale různá vnímaná kvalita
(a) Originální obraz
(b) Gaussovský šum
(c) Šum sůl a pepř
(f) Změna jasu
(e) Rozmazání pohyb
(d) Rozmazání Gauss
(g) Dekonvoluce d)
(h) JPEG
(i) Změna kontrastu

## Slide 77: Hodnocení kvality obrazu
Ukázka výsledku objektivního hodnocení
23rd International Conference on Image Processing, September 25 – 28, 2016, Phoenix, Arizona

## Slide 78: Použitá a doporučená literatura
Richardson, I. E. G.: H.264 and MPEG-4 Video Compression, Willey, 2003.
Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.
Bhaskaran, V., Konstantinides, K.: Image and Video Compression Standards, Kluwer, 1997.
Gonzalez, R. C., Woods, R. E.: Digital Image Processing, Pearson, 2007.
Thyagarajan, K. S.: Still Image and Video Compression with MATLAB, Willey, 2011.
Wu, H. R., Rao, K. R. Digital video image quality and perceptual coding, CRC, 2006.
Bovik, A. C. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier, 2005.
Winkler, S. Digital Video Quality - Vision Models and Metrics, Wiley, 2005.
Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H., Simoncelli, E. Image quality assessment: From error measurement to structural similarity, IEEE Transactions on Image Processing, 2004.
Sheikh, H. R., Bovik, A. C. Image Information and Visual Quality, IEEE Transactions on image processing, 2006.
Krasula, L. Quality Assessment of Post-processed Images, Dissertation, CTU in Prague, 2017. https://dspace.cvut.cz/handle/10467/66642

## Slide 79: Děkuji za pozornost!